Temat: Praca, moc, maszyny proste – zadania utrwalające.
Przypomnienie podstawowych danych:
Wielkość fizyczna	Nazwa	Jednostka w SI	Słownie
W	Praca	1J	dżul
F	Siła	1N	niuton
s	Droga	1m	metr
m	masa	1kg	kilogram
g	przyspieszenie grawitacyjne		niuton na kilogram, metr na sekundę kwadratową
h	wysokość	1m	metr
t	czas	1s	sekunda
P	moc	1W	wat
v	prędkość		metr na sekundę
Ep	energia potencjalna	1J	dżul
Ek	energia kinetyczna	1J	dżul
Eps	energia potencjalna sprężystości	1J	dżul

Przypomnienie podstawowych wzorów:
Siła grawitacji, ciężar ciała
Praca
Moc
Energia potencjalna grawitacji
Energia potencjalna sprężystości
Energia kinetyczna
Warunek równowagi dźwigni

Budowa dźwigni dwustronnej

Budowa dźwigni jednostronnej

Przykłady rozwiązania zadania:
Zadanie 1. Oblicz pracę jaką wykonuje dźwig budowlany podnoszący belkę o masie 2t na wysokość 20m?
Dane:
m = 2t = 2000 kg
h=20m
Szukane:
W=?
Rozwiązanie:

Dźwig wykonuje pracę przeciw sile grawitacji , działając siłą pionowo do góry
F=Q

W=mgh
W= 2000•10•20
W=400000J
W=400kJ
Odp.: Praca wykonana przez dźwig budowlany wynosi 400kJ.
Zadanie 2. Winda o masie 450 kg podnosi w ciągu 40 s pasażera o masie 50 kg na wysokość 40 m. Jaka jest jej moc?
Dane:
mw = 450kg
mp =50kg
h=40m
t=40s
Szukane:
P=?
Rozwiązanie:

F=Qp+Qw

F=(mp+mw)•g
W=(mp+mw)•g•h
W=(50+450)•10•40
W=200000J

P=5000W
P=5kW
Odp.: Moc silnika windy podnoszącej pasażera wynosi 5kW
Zadanie 3. Na końcach lekkiego, sztywnego pręta o długości 1,2 m zawieszono odważniki o masach 0,2kg i 0,3kg. W którym miejscu należy podeprzeć lub zawiesić pręt, aby był w równowadze?
Dane:
r=1,2m
m1=0,2kg
m2=0,3kg
Szukane:
r2=?	Rozwiązanie:

r=r1+r2, r1=r-r2
F1(r-r2)=F2•r2
F1r – F1r2=F2•r2
F1r=F2•r2+ F1• r2

r2=0,48m

Zadania do samodzielnego rozwiązania:
1. Rakieta okrąża swobodnie Ziemię. Dlaczego podczas tego procesu nie jest wykonywana praca?
2. Piłka toczy się ze stałą prędkością bez tarcia dzięki własnej bezwładności. Druga piłka przesuwana jest z pewną prędkością poprzez oddziaływanie pewnej siły. Czy w obu przypadkach wykonywana jest praca?
3. Ciało zostało przesunięte po podłodze ruchem jednostajnym na odległość 3 m. Została przy tym wykonana praca, równa 480 J. Oblicz siłę tarcia między podłogą a tym ciałem
4. Uczeń podnosząc teczkę z podłogi na ławkę, wykonał pracę 30J w ciągu 1,5s. Z jaką średnią mocą wykonywał tę czynność?
5. Silnik o mocy 1kW pracował w czasie 1 godziny. Jaką pracę wykonał ten silnik?
6. Z jaką prędkością porusza się pociąg elektryczny, jeżeli jego silniki pracują z mocą 2,5MW, a opory ruchu wynoszą 250kN?
7. Deska o długości 5m została podparta na lewym jej końcu. W odległości 1m od punktu podparcia zawieszono odważnik o masie 5kg. Jaką siłą należy działać na prawy koniec deski, aby była ona w równowadze?
8. Wstaw znak X pod rysunkami dźwigni w stanie równowagi.

Dorysuj obciążnik o masie 1 kg zaczepiony tak, aby dźwignia była w równowadze.

Jaką masę ma koszyk?

Zadania proszę rozwiązać w zeszycie do 30.03.2020. Powodzenia